Sujet : PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES LORS D’OPÉRATIONS DE DÉBLAI

À TOUT LE PERSONNEL

1 OBJECTIF

1.1 La présente directive a pour but d'assurer la santé et sécurité du personnel pompier, ainsi que la protection de leurs voies respiratoires sur les lieux d'une intervention lors des opérations de déblai.

2 PRINCIPES GÉNÉRAUX

2.1 Lors d'un incendie, il y a plusieurs produits de combustion qui se dégagent. Plusieurs de ces produits sont nocifs pour la santé du personnel, que ce soit à court, moyen ou long terme. Vous retrouverez la liste des produits en annexe A.

Lors des opérations de déblai, il peut y avoir présence de certains produits de combustion, la présente directive décrit la règle à suivre concernant le port de l'APRIA lors des opérations de déblai et ce, afin d'assurer la protection des voies respiratoires du personnel.

3 PRATIQUES D'APPLICATION

3.1 Lors d'un incendie, de nombreux produits de combustions se dégagent, plusieurs d'entre eux sont nocifs  pour la santé. Lorsque les opérations de déblai débutent, le personnel doit s'assurer qu'il n'y a aucun risque de dégagement de ces produits avant de travailler sans appareil de protection respiratoire individuel autonome.

3.2 Détection de produit de combustion

Considérant le nombre de produits de combustion pouvant se dégager lors d'un incendie, il est impossible de pouvoir détecter chaque produit et analyser la concentration. Tout produit qui brûle, en plus de dégager différents produits pouvant être toxiques, dégage du monoxyde de carbone. S'il y a production de monoxyde de carbone, il y a possiblement production d'autres produits. S'il y a une concentration supérieure à 35 ppm de monoxyde de carbone dans l'air, il y a possibilité de production de certains autres produits pouvant être dangereux.

3.3 Éléments à analyser afin de maintenir le port de l'APRIA lors des opérations de déblai

Lors des opérations de déblai, concernant des incendies en milieu résidentiel, commercial et industriel n'ayant aucune matière dangereuse ou autres composantes pouvant produire en quantité importante des gaz irritants et/ou toxiques, les points suivants doivent être pris en considération avant d'autoriser de travailler sans APRIA:

- Concentration de monoxyde de carbone inférieure à 35 ppm

- Absence de fumée de combustion à l'intérieur du bâtiment;

- Absence de particules en suspension dans l'air;

- Ventilation adéquate et continue du bâtiment;

- Autorisation du PC.

Lorsque ces cinq éléments sont respectés, le port de l'APRIA n'est pas obligatoire. Il est très important, dans le doute, que l'APRIA soit utilisé en tout temps.

ANNEXE A

Liste non exhaustive des gaz pouvant se retrouver dans l'atmosphère lors d'un incendie de bâtiment :

* Particules

* Dioxyde de carbone CO2			IDHL = 40 000 ppm

* Monoxyde ou oxyde de carbone CO		IDHL =   1 200 ppm

* Dioxyde d’azote NO2				IDHL =        20 ppm

* Chlorure d’hydrogène HCI			IDHL =        50 ppm

* Fluorure d’hydrogène HF			IDHL =        30 ppm

* Cyanure d’hydrogène HCN			IDHL =        50 ppm

* Dioxyde de soufre				IDHL =      100 ppm

* Acroléine					IDHL =          2 ppm

* Formaldéhyde				IDHL =        20 ppm

* Enzène (solvants)				IDHL =      500 ppm

* Chlorure de vinyle (cancérigène)		STEL =          5 ppm

* Isocyanates (ex : isocyanates de méthyle)	IDHL =          3 ppm

* Phosgène COCI2 Chlorure de carbonyle 	IDHL =          2 ppm

* Chlore CI					IDHL =        10 ppm

* Fluor F					IDHL =        25 ppm

* Rome R					IDHL =          3 ppm

* Ammoniac NH3				IDHL =      300 ppm

Tableau I. Principaux produits dangereux dégagés par les matériaux et effets nocifs généraux*

(*Voir détails dans le Digest 144F)

| Matériaux |  | Produits dangereux | Effets nocifs |
| --- | --- | --- | --- |
| Bois et papier |  | Oxyde de Carbonne (CO) | Concentration dangereuse 4000 pprn d'air (30 mn) |
| Polystyrène | CO | et styrène, mais présent en quantité inférieure |  |
| Chlorure de polyvinyle (CPV) | HCI CO | Egalement corrosif | Dangereux même lors de courtes expositions 1000-2000 ppm |
| Plexiglas ou perspex | CO | et méthylméthacrylate aussi toxique que le CO, mais produit en quantité inférieure |  |
| Polyéthylène | CO |  |  |
| Fibres d'acryliques Laine Nylon | CO | Cyanure d'hydrogène (HCN) | 120-150 ppm |

Source Conseil national de recherches du Canada CBD-197-F

LA DIRECTION