Sujet : VÉRIFICATION DÉTECTEUR DE GAZ

À TOUT LE PERSONNEL

Procédure de vérification des appareils de détection

Dans l'optique d'optimiser l'utilisation et la fiabilité de nos appareils de détection quatre gaz, nous vous demandons de suivre le programme de vérification des détecteurs ci-joint.

Vérification du fonctionnement

La procédure à suivre est la suivante :

* Sortir l'appareil du camion;

* Faire l'allumage de l'appareil dans le garage ou dans un endroit où l'atmosphère est propre;

* Laisser l'appareil faire sa vérification interne (Auto-zéro) et la vérification de ses paramètres de   fonctionnement;

* Si l'appareil donne un message d'essai échoué sur un ou plusieurs paramètres, le mettre hors service et aviser le responsable;

* Une fois la vérification interne exécutée, lire les valeurs sur le détecteur et vérifier s'il y a :

Une ou des valeurs incohérentes;

* Si toutes les étapes sont correctes, vérifier le niveau des piles sur l'écran et les placer en chargement si le besoin se présente;

* Éteindre l'appareil;

* Après la vérification, consigner dans le registre la date et l'heure de vérification, la personne ayant fait le test et les remarques pertinentes sur les résultats finaux.

Ne jamais vérifier l'appareil en le mettant en présence d'essence, de propane, de gaz d'échappement ou autres matières pouvant endommager sérieusement les cellules.

Lors d'une intervention, s'il v a une défectuosité de l'appareil, ce dernier devra être retiré.

Test de dérive « Bump test »:

Lors d'une intervention, l'appareil qui sera exposé à des gaz suffisamment concentrés pour que l'alarme se déclenche devra être soumis à un test de dérive.

Cette activité a pour but de vérifier la réponse des senseurs, afin de voir si ces derniers n'ont pas été endommagés lors de l'intervention.

LA DIRECTION

Registre

Vérification détecteur de gaz

| Date | CO | H2S | LEL | O2 | Volt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |